## Slide 1: Lab 0
建立新專案 & Simulation

## Slide 2
Create a Simple Project

## Slide 3
先新增一個資料夾，e.g. WhileLoop，用來存放新專案的檔案。
開啟 uVision5 > Project > New uVision Project

## Slide 4
選擇剛建立的資料夾 WhileLoop, 並給予新專案名稱.

## Slide 5: 選擇Device
NuMicro Cortex-M Database
選擇NUC140VE3CN

## Slide 6
選 “否“，因為我們會使用新唐提供的 startup_NUC100Series.s

## Slide 7
Right click on "Source Group 1" and select "Add New Item to Group 'Source Group 1'...".

## Slide 8
在編輯視窗，輸入 main.c 的程式碼

## Slide 9
複製 startup_NUC100Series.s 至資料夾 WhileLoop
Library\Device\Nuvoton\NUC100Series\Source\ARM\startup_NUC100Series.s
Right click on "Source Group 1" and select "Add Existing Files to Group 'Source Group 1'...".

## Slide 10
Double click “startup_NUC100Series.s”
Comment out line 261, 282, and 283

## Slide 11
Compilation

## Slide 12
Run Simulation

## Slide 13
Run#1 fromelf --text -c ".\Objects\@L.axf" --output ".\Objects\@L.txt"

## Slide 14
Debug > Use Simuation

## Slide 15
Recompile the project, then enter Debug mode

## Slide 17
Left click mouse to set breakpoint, and execute “Run” or “Step Over”
breakpoint

## Slide 18
離開 Debug mode 前，記得先把所有 breakpoint 清除，否則會當機。

## Slide 19
Practice 1: Factorial

## Slide 20
建立 NUC140_Factorial 專案 > ….. > 顯示完成編譯後的畫面如下:

## Slide 21
進入 Debug mode > 在 main.c 設定中斷點 > 按RST鍵 > 按Step Over鍵(一步一步執行程式)
觀察左側Registers視窗, R0~R3, R15(PC) 暫存器內容, 及右下角 Call Stack+Locals視窗
3
2
1

## Slide 22
Call Stack+Locals視窗: variable result, n, i 的值, 會隨著程式執行變化, 預設是 Hex 格式.
18H = 1x16 + 8 = 24 = 1 x 2 x 3 x 4
Right click the variable, and disable “Hexdecimal Display” to get decimal display

## Slide 23
When step into “while(1)”, all variables show “not in scope”, how to resolve this viewing problem?
Answer: add a dummy statement in front of “while(1)”.
a dummy statement

## Slide 24
可利用Memory Windows 觀察記憶體內容

## Slide 25
在 Objects/ NCU140_Factorial.txt ，可看到完整的NUC140_Factorial專案內容
這是一個 Executable and Linkable Format 的檔案
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
可執行與可鏈結格式

## Slide 26
Practice 2: CountDigit

## Slide 27
建立 NUC140_CountDigit 專案 > ….. > 顯示完成編譯後的畫面如下:

## Slide 28
進入 Debug mode, 一步一步執行程式
觀察左側Registers視窗, 所有暫存器的內容變化
觀察右下角 Call Stack+Locals視窗, 所有 main 底下變數的內容變化
檢視記憶體位址 0x00000148 以上的記憶體內容, 是否與 Disassembly window 看到的一致.
在 NCU140_CountDigit.txt, 找出 main.c 對應的組合語言程式
What you have to do…….