## Slide 1: Lab 7
LCD & bitmap (2)

## Slide 2: Lab7-1 Bouncing ball
一開始在LCD 中間處 x=64, y=32，畫一顆半徑=3的圓
按← / → 鍵，圓會水平往 左/右 方向移動
按 3 鍵，圓以45度往右上移動，按 9 鍵，圓以45度往右下移動
按 1 鍵，圓以45度往左上移動，按 7 鍵，圓以45度往左下移動
當圓的移動碰觸到邊界時會反彈 (反射角=入射角)，蜂鳴器響一聲
按 S (Stop) 鍵，畫面停止移動
(note: 如要變換方向，需先按S 鍵後，再按新的方向鍵)
7
9
←
S
→
1
3
Reference: SampleCode\Nu-LB-NUC140\LCD_Graph_PingPong

## Slide 3: Lab7-2 Bouncing ball
7
R
9
←
S
→
1
3
一開始在LCD 中間底部 x=64, y=60處，畫一顆半徑=3的圓，同時在LCD畫面上半部隨機產生一個 5x5的黑色方塊
圓的移動及按鍵使用與 Lab8-1 相同
當圓碰觸到 5x5 黑色方塊時 (overlap)，黑色方塊消失，圓回到起始的底部位置
按 R (Random) 鍵，重新在LCD畫面上半部隨機產生一個新的 5x5 黑色方塊